## Slide 1
数据安全与隐私信息保护专家
零信任防火墙/网关的建议

## Slide 2
当前情况
经典包过滤防火墙等已在网络安全中被广泛应用（比如最经典的IPtables），通常用以在边界防护场景实现对OSI模型二至四层的协议报文匹配和控制
这些防火墙应用场景均须要显式地允许访问相应的网络对象，如TCP 和UDP端口、协议类型等
尽管可以通过精细化的控制策略收缩暴露面，但仍存在潜在的安全威胁

## Slide 3
主要威胁
网络攻击者可以通过扫描(如NMAP)等方式发现网络资产或应用的存在. 根据洛克希德马丁公司提出的“网络攻击链”模型，“侦察”是网络攻击的重要第一环
如果网络资产或应用存在脆弱性，由于防火墙已允许访问，攻击者可以轻易的发动入侵，例如漏洞利用、进行密码暴力破解等，防火墙缺乏对这些类型攻击的抵御能力，从而不得不依赖其他的防御手段
攻击者可以对已获得的网络资产发动拒绝服务(ＤoS) 攻击，即使防火墙设计了相应防御机制，也会增加额外的处理开销

## Slide 4
零信任
零信任的概念最早由 Forrester在2010年提出，认为不应该以一个边界来信任网络、用户或设备。2020年零信任架构被美国国家标准与技术研 究院(NIST) 采纳为正式标准. 根据NIST定义:零信 任是一种以资源保护为核心的网络安全范式，其前提是信任从来不应该被隐式授予，而是必须进行持续地评估

## Slide 5
零信任防火墙的基本思路
经典防火墙的工作机制是允许对协议或端口的访问，是一个信任授予过程。因为缺乏对不可信区域的用户、终端等因素的评估，从而会导致潜在安全威胁的发生. 而零信任防火墙应当始终默认禁止访问，除非客户端基于用户、终端等凭据与服务端进行认证交互，从而动态取得防火墙的访问授权。

## Slide 6
单包授权机制
单包授权(SinglePacketAuthorization SPA）是指客户端向服务器发送单个认证数据包以取得访问权限。单包授权认证可通过UDP实现以降低开销，服务器收到SPA 数据包即进行处理，无须向客户端返回连接状态。对称或非对称加密算法均可用于认证数据包的传输加密， 为防止重放攻击，可以对加密的认证数据包附加HMAC 函数生成消息摘要，用于服务器端验证。

## Slide 7
数据加密的基本思路
数据加密部分可以采用对称加密和非对称加 密算法，对称加密算法根据不同实现可使用较为常见 的AES或国密算法SM4,非对称算法可使用RSA或国密算法SM2,而消息摘要部分可使用常见的MD5、SHA-1或者国密算法SM3

## Slide 8
零信任防火墙
区别于经典防火墙，单包授权零信任防火墙运行守护进程以接受客户端发送的认证数据。默认状态下防火墙处于禁止访问状态，经过成功校验认证数据后，单包授权防火墙临时生成相应的允许规则，允许客户端发起连接，并在超时后(通常设定较短的超时时间)，自动删除临时允许规则。防火墙守护进程还应跟踪已经建立的连接及其相关联的连接，并允许其继续保持连接直至连接拆除

## Slide 9
零信任网关
在防火墙基础上，增加支持IPSEC 和SSL功能，可以形成一个零信任的网关（取代VPN），如果增加应用代理功能，可以实现一个零信任的负载均衡网关，未来还可以叠加很多功能上去

## Slide 10: 硬件基础
采用NIC-CPU-FPGA设计思路，满足10GB的通量
CPU采用飞腾2000,FPGA采用赛灵思
对外提供4-6个万兆接口
内存采用16GB-32GB

## Slide 11: 硬件性能
至少满足开放100万个端口
在同时开100万个端口情况CPU不高于10%，内存消耗不高于4GB
FPGA主要用于SSL卸载，至少支持同时保证2000个连接
未来可以增加卡尔文的MIPS芯片以进一步提高性能，达到100GB的通量

## Slide 12: 软件基础
基于ＦＷＫＮＯＰ来做预研，这是 Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｂｅｎｎｅｔｔ推送的一个SPA开源项目
ＦＷＫＮＯＰ CLient已经支持了几乎所有Linux平台、Windows平台、安卓平台和IOS平台
ＦＷＫＮＯＰ Server 支持对ｉｐｔａｂｌｅｓ、ｆｉｒｅｗａｌｌｄ( Ｌｉｎｕｘ)、ｉｐｆｗ( ＦｒｅｅＢＳＤ 和 Ｍａｃ ＯＳ Ｘ)、ＰＦ(ＯｐｅｎＢＳＤ) 等防火墙进行调用。
我们已经有了C语言编写的开代理通道程序，也可以作为ＦＷＫＮＯＰ Server 的调用程序。

## Slide 13: 软件基础
服务端和客户端均配 置为使用 ＡＥＳ 传输加密(预共享密钥)和 ＳＨＡ２５６ 消 息摘要 验 证 ( 预 共 享 ＨＭＡＣ 密 钥)。
需要考虑将上述加密和消息摘要机制改完国产算法
开启该防火墙后扫描软件NMAP和漏洞扫描软件都无法扫描到后端应用的漏洞和任何信息

## Slide 14: 软件目标
实现SPA单包认证，支持各种操作系统的客户端
支持传统防火墙功能，可以进行ACL控制
支持SSL卸载功能，也支持IPSEC 隧道解密

## Slide 15
海
THANK U
——熙菱信息您身边的安全卫士，为您保驾护航